## Slide 1: ２０２３年度SIP航行型AUV改修 Tabletソフトウエア変更点について

## Slide 2: 各画面の変更点：設定画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
Informationの追加（Version情報）
OS Reboot、OS Shutdown の追加
※起動に少し時間がかかるようになった。

## Slide 3: OS Reboot／OS Shutdown について
艇体CPUの/home/auv に設置したファイルをsshで実行可能とした。
→シャットダウン、リブートをTabletだけで実行できるようにした。
auv.reboot
#!/bin/bash
PASSWORD='auv'
echo $PASSWORD | sudo -S reboot
auv. sdown
#!/bin/bash
PASSWORD='auv'
echo $PASSWORD | sudo -S shutdown -h now
※注意
auv.reboot 、auv.sdown 共に現在は/home/auv/sip*/の下にあります。
有効とするには/home/auv の下にコピーする必要があります

## Slide 4: 各画面の変更点：コマンド一覧画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
MicronのボタンにSeatracを併記した

## Slide 5: 各画面の変更点：ステータス一覧画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
Micronのエラー表示部にROSを併記した

## Slide 6: 各画面の変更点：Quadrans画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 7: 各画面の変更点：DVL/Micron画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整
Micron部にSeaTrackを併記
Micron/Seatracの電源状態を追加

## Slide 8: 各画面の変更点：センサー画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 9: 各画面の変更点：ペイロード画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 10: 各画面の変更点：バラスト画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 11: 各画面の変更点：アクチュエータ画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 12: 各画面の変更点：ミッション画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整

## Slide 13: 各画面の変更点：異常検知画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いReadyMarkボタンの位置調整
Micronのエラー表示部にROSを併記した

## Slide 14: 各画面の変更点：航行開始画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止

## Slide 15: 各画面の変更点：揚収画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
これに伴いAllQuitの位置を調整
Micron部分にROS/Seatrackを併記

## Slide 16: 各画面の変更点：左側画面
上部のアイコン付きメニューバーの廃止
MicronにSeatrackを併記
送受信履歴の高さを調整（メニューバーの分だけ大きくした）

## Slide 17: インストール手順について
１）以下よりダウンロード
http://dpo.co.jp/sip/info.bbmail.auvterminal_ver4.0_GNSS_Seatrac_compatible_240418.apk
２）TabletのDownloadホルダに上記apkファイルをコピー
３）FilesアプリでDownloadホルダを開き、コピーしたapkファイルをタップしてインストールする
※セキュリティ上の理由から、お使いのスマートフォンでは現在、この提供元からの不明なアプリをインストールすることはできません。これは［設定］で変更できます。」が表示の場合は設定→インストールと進む。
４）インストール後、設定（歯車アイコン)→位置情報→アプリの位置情報への利用許可を開く
許可しないにAuvTerminalがある場合はタップし、アプリの使用中のみ許可、若しくは常に許可にチェックを入れる。
また、正確な位置情報を使用をONとする。
以上